## 采购需求

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足，否则，其投标无效。

3、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

采购需求说明

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 1、供应的电池品牌必须为一线UPS电池品牌（参考品牌：山特、艾默生、施耐德） *2、要求为密闭阀控式免维护铅酸蓄电池；单只电池容量要求：12V-120AH。，所配置的电池总容量≥120AH。电池配置必须针对UPS的标称直流电压，按整组进行电池配置。 *3、要求采用“阻燃材质”的蓄电池：因调查获悉不少UPS蓄电池因电池过充电、过放电等诸多因素，导致出现蓄电池漏液、短路起火的重大灾难事件！为此要求采用“阻燃材质”的蓄电池。（必须提供包括完整的“阻燃测试报告及测试数据”等具体的证明依据，以判断其有效性；否则视为不满足。） 4、自放电率低：20℃室温下，静置28天，电池自放电率小于2%。 5、必须为采用优质铅版的100%足容量蓄电池。 电池寿命：25摄氏度环境下寿命不小于6年、20摄氏度环境下寿命不小于10年，质保期3年。 6 、蓄电池应具备下列特性： (1)安全性：电池端子不会漏液，确保使用安全可靠。 (2)免维护：不需补水操作 (3)排气系统：当电池充电，内部压力过高时，排出过剩气体，气体达到正常值时，安全阀自动关闭。 (4)无游离酸：电池内无游离酸，可多种方位安装。 (5)防爆：采用安全阀和防爆栓防止电池爆炸。 *蓄电池资质要求：(1)ISO9001认证，(2)产品检验报告（含阻燃测试），(3)泰尔产品检验报告。 *7需提供产品的授权和三年售后服务承诺函加盖公章。 | 128 | 节 |  |  |  |