电动溶栓床  （带称重单元）

该产品适用于重症监护、急病抢救、血液透析、康复护理及疗养等使用。

- 钢制喷塑床面立体冲压成型，表面电泳加静电粉末喷塑，美观、耐腐蚀。

- 面板连接部位配备软连接，符合人体曲线。

- 四个ABS护栏，上翻自动锁紧，下翻带液压缓降并可隐藏于床面下方。

- ABS床头尾板，带有锁定装置，并可快速拆卸方便抢救

- 配备24V低压直流静音电动装置，安全可靠

- 中控脚轮刹车系统，一脚四轮定位，并具备锁定、万向、定向三档操作。

- 床体两侧各备有尿袋挂钩和六个输液杆插孔。

- 脚轮采用优质聚氨脂双面静音中控轮

- 线控制器增设“联动键”，可同时调节背板和腿板位置，方便体位快速调节

- 瞬触式开关，操作精确，可随意调整床体背板、腿板角度

- 轻质玻璃钢底盘，能有效吸收冲撞力后回弹不易碎裂

- *配备大容量锂电池，供转运或停电后使用

- 四角设有防撞轮，防止转运过程中撞坏家具或墙体

- 床尾设有护士操作器，具有一键调节、功能锁止、床位灯、角度显示、重量显示等功能

- 床垫为8CM高密度海绵外包防水帆布

- *称重单元采用高精度传感器，读取精度到0.1kg，可在液晶显示器上显示。并具有公斤/磅转换、去皮、离床报警功能

主要规格及技术参数

床面尺寸：2200 mm X 900 mm     护栏尺寸：720 mm X 330 mm

床面升降高度：460 mm ~ 720 mm   床体前后倾斜：-12°~ 12°

背部升降角度：0°~ 70°          腿部升降角度：0°~ 50°

配置清单

电动病床主体                       1台

（ 电动推杆       4根）

（ 主机控制器     1个）

（重量传感器      4个）

护士控制器                         1个

线控制器                           1个

蓄电池                             1组

防撞轮                             4个

玻璃钢底盘罩                       1个

ABS 护栏                           4片

ABS 床头板                         1副

125 mm 中控静音轮                  4个

软连接                             2片

尿袋挂钩                           4个

不锈钢伸缩输液架                   1根

床垫                               1张