## 经皮黄疸仪技术参数要求

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 检测方法：采用蓝、绿光比较方法 |
| 2 | 显示方法： LCD 3位数字显示屏 |
| 3 | 读取方法： 通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值 |
| 4 | 平均值计算： 可自动计算2-5次测量的平均值 |
| 5 | 测量范围：0.0mg/dL～32.0mg/dL或0.0μmol/L～544μmol/L |
| 6 | 测量误差：±1.5 mg/dL或±25.5μmol/L |
| 7 | 测量单位：mg/dL、umol/L可一键式转换 |
| 8 | 光源：氙闪光灯 |
| 9 | 电源：AA1.5v X 2电池 |
| 10 | 开启准备时间 小于12秒 |
| 11 | 存储功能：可以存储20个最近的测量结果，并可以循环查看存储数据； |
| 12 | 校验盘：对白色屏显示00或01，对黄色屏显示20±1 |
| 13 | 产品通过欧盟CE13485认证 |